## Slide 1
安全监视器与求解器实验框架
面向无人机安全自主飞行的 ODE 稳定域分析与安全边界形式化验证
Crazyflie 2.1 集群仿真系统增强
运行时安全监视器 (SafetyMonitor)
区间可达集近似分析 (Interval Reachability)
求解器稳定域对比实验框架
自动化图表生成与报告系统
2026 年 6 月

## Slide 2
新增功能总览
四大模块，覆盖安全监视 → 形式化验证 → 实验对比 → 自动化报告
📊 四大新增功能模块
模块 | 核心功能 | 关键指标/方法 | 输出
安全监视器 (SafetyMonitor) | 每步形式化安全条件检查 碰撞/速度/姿态/能量漂移 | 4 维 □不变式 预热机制 (2s) 安全分数体系 | safety_log.csv Safety Summary
区间可达集 (Interval Reachability) | 一步正向区间传播 最坏情况碰撞预警 | 采样法 (25次/步) Jacobian法 (13次/步) AABB-圆柱碰撞检测 | 实时 WARN 日志 d_min 输出
实验框架 (Experiment Framework) | 全因子参数扫描 临界步长二分搜索 | 5求解器 × 5步长 × 3飞机数 × 2障碍物 150次实验 | comparison_results.csv safety_boundary_table.csv
图表生成 (Plot Results) | 自适应单/多步长 柱状图/折线图/雷达图 | 6 张报告级 PNG 150 DPI 高清 | plots/*.png

## Slide 3
七. 运行时安全监视器 (SafetyMonitor)
形式化安全条件的在线运行时监控
设计动机
• 传统仿真依赖事后分析，无法实时检测违规
• 每步自动检查预定义的安全条件
• 将条件表达为时态逻辑不变式 □(condition)
四维安全条件
1. 碰撞安全: □(min d_surf > 0) — d_surf > 0
2. 速度安全: □(|v_i| < v_max) — v_max = 2.5 m/s
3. 姿态安全: □(|θ_i| < θ_max) — θ_max = 0.8 rad
4. 能量漂移: □(|ΔE/Δt| < ε) — ε = 0.01 J/步 (诊断)
能量计算
E = ½·m·|v|² + ½·ωᵀ·I·ω + m·g·z
安全分数
compliance = N_compliant / N_total
overall = min(碰撞, 速度, 姿态)
预热机制
safety.warmup_time = 2.0 s
启动初期跳过碰撞/姿态检查
（无人机初始位置可能靠近障碍物）
参数 | safety.v_max | safety.theta_max | safety.warmup_time | safety.log_path | safety.verbose
默认值 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | safety_log.csv | false

## Slide 4
八. 区间可达集近似分析 (Interval Reachability)
一步正向区间传播 — 最坏情况碰撞预警
问题定义
• 对初始状态 x 施加 ±ε 有界扰动
• 计算一步积分后的状态区间包围盒
• 保守检测包围盒是否与障碍物相交
• 在 ±ε 扰动下无交集 → 绝对不可能碰撞
采样法 (默认, 保守性强)
∀j ∈ [0,11]: x⁺ⱼ = solver(x + ε·eⱼ, u, h)
x⁻ⱼ = solver(x − ε·eⱼ, u, h)
共 25 次求解器调用 (1 中心 + 12维×2方向)
Jacobian 法 (可选, 更快速)
J[:,j] = [solver(+ε) − solver(−ε)] / (2ε)
lower = x_center − |J|·ε·1₁₂
upper = x_center + |J|·ε·1₁₂
共 13 次求解器调用 (线性化近似)
AABB-圆柱碰撞检测
• 计算位置区间包围盒到圆柱轴心的最近点
• d_xy < r_obs 且 |dz| < h/2 → 重叠告警
参数: reachability.enabled / epsilon / method
[ 区间可达集示意图 (可达包围盒 vs 障碍物圆柱) ]
区间可达集示意图 (可达包围盒 vs 障碍物圆柱)

## Slide 5
九. 求解器对比实验框架
全因子参数扫描 — 150 次自动实验
实验设计: 全因子参数扫描矩阵
扫描维度 | 取值集合 | 数量 | 说明
求解器 | Euler, Heun, RK4, RK45, Implicit Euler | 5 | 一阶→四阶→自适应→A-稳定
积分步长 (s) | 0.001, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05 | 5 | 覆盖精密→粗放范围
无人机数量 | 1, 4, 8 | 3 | 单机→小队→集群
障碍物 | true, false | 2 | 有无环境障碍物
仿真时长 | 30.0 s (固定) | 1 | 
总计 5 × 5 × 3 × 2 = 150 次独立实验 | 每次 30s 仿真 | 全自动运行/采集/退出
实验模式 (Headless): 跳过所有 ROS 发布 (TF/odom/marker/clock)，纯数值积分 + 指标采集，最大化运行效率
参数 | experiment.enabled | experiment.duration | experiment.headless | experiment.metrics_path
默认值 | false | 30.0 | false | experiment_metrics.csv

## Slide 6
九. 六维评估指标体系
稳定性 · 安全性 · 精确性 · 实时性
维度 | 指标 | 符号/单位 | 含义 | 期望方向
稳定性 | 能量漂移率 | dE/dt (J/s) | 总机械能变化速率，度量数值稳定性 | ↓ 越小越稳定
安全性 | 最小障碍物距离 | d_min (m) | 全程最小 d_surf，负值 = 穿透 | ↑ 越大越安全
可控性 | 最大线速度 | V_max (m/s) | 速度极值，>2.5 表失控 | ↓ 越小越可控
可控性 | 最大姿态角 | θ_max (rad) | 倾斜极值，>0.8 表翻车风险 | ↓ 越小越稳定
精确性 | RMS 位置误差 | e_rms (m) | 相对 RK45+dt=0.001 参考轨迹 | ↓ 越小越精确
实时性 | 平均计算耗时 | T_avg (ms) | 单步积分时间开销 | ↓ 越小越实时
核心发现: 安全步长 < 理论稳定步长
数值稳定只是安全飞行的必要条件，而非充分条件。安全边界更窄，因为安全还需考虑物理约束（障碍物距离、速度上限、姿态限制）。

## Slide 7
九. 临界步长二分搜索 + 图表生成
从实验数据到报告级可视化
临界步长二分搜索
• 搜索范围: [0.001, 1.0] s, 精度 0.001 s
• 安全条件: 无 COLLISION / VELOCITY / ATTITUDE
/ ENERGY_DRIFT (>50 J) 违规
• 输出: safe_step_size + unsafe_step_size + margin
预期结果:
Euler ≈ 0.02s | Heun ≈ 0.03s | RK4 ≈ 0.05s
RK45 ≈ 0.05s | Implicit ≈ 1.0s (A-稳定)
图表流水线 (plot_results.py)
• 自适应单/多步长: 柱状图 vs 折线图
• 支持 quick_compare 和 full_sweep 两种格式
• 6 张 150 DPI 报告级 PNG
01 能量漂移 vs 步长
02 障碍物距离 vs 步长
03 跟踪误差 vs 步长
04 计算耗时 vs 步长
05 各求解器安全临界步长
06 五维综合雷达图
[ 01~03 实验对比图 (稳定性/安全性/精度) ]
01~03 实验对比图 (稳定性/安全性/精度)
[ 04~06 实验对比图 (性能/安全边界/雷达) ]
04~06 实验对比图 (性能/安全边界/雷达)

## Slide 8
十. 运行模式与使用指南
7 种模式覆盖日常开发 → 批量实验 → 报告产出
模式 | 命令 | GUI | 耗时 | 用途
正常仿真 | ./run_experiment.sh rk4 0.01 5 | RViz ✓ | 实时 | 日常开发与演示
安全监视 | ./run_safety_monitor.sh rk4 0.01 4 | RViz ✓ | 实时 | 违规实时告警
单次采集 | ./run_collect_data.sh rk4 0.01 4 60 true | ✗ | 60s | 深度定量分析
快速对比 | ./run_quick_compare.sh | ✗ | ~2min | 5求解器 × 15s
多步长对比 | ./run_multi_dt_compare.sh | ✗ | ~5min | 5求解器 × 3步长
全因子扫描 | python3 run_experiments.py | ✗ | ~2h | 150次实验
临界步长 | python3 safety_boundary_analysis.py | ✗ | ~30min | 二分搜索安全边界
典型工作流
1. ./run_quick_compare.sh ← 快速摸底
2. ./run_multi_dt_compare.sh ← 看步长影响
3. python3 safety_boundary_analysis.py ← 找安全边界
4. python3 plot_results.py [csv] ← 出图
关键参数速查
solver: euler | heun | rk4 | rk45 | implicit
step_size: 0.01 (正常) ~ 1.0 (极限测试)
enable_obstacles: true | false
experiment.enabled: true (自动采集模式)
experiment.headless: true (无GUI, 加速)

## Slide 9
总结
四大模块 → 完整的安全验证与实验链路
🔒 安全监视器
• 四维 □不变式 每步检查
• 安全分数自动聚合
• CSV 违规日志 + 关机摘要
📐 区间可达集
• 采样法/Jacobian 法
• 最坏情况碰撞预警
• 轻量级，无外部依赖
🔬 实验框架
• 150 次全因子扫描
• 临界步长二分搜索
• 六维评估指标体系
📊 图表生成
• 自适应单/多步长图表
• 6 张报告级 PNG
• 直接插入论文/PPT
技术贡献: 将数值分析 (ODE 稳定域) 与形式化方法 (安全条件不变式、区间可达集) 通过工程实现 (ROS 2 + C++ + Python) 有机融合，
为「面向无人机安全自主飞行的 ODE 初值问题数值解法稳定域分析与安全边界形式化验证」提供了完整的实验验证平台。